## Slide 1
機電整合期末專題 影像循線與自動跟隨
多功能自走車
機械工程學系4A 1100826 王子晨

## Slide 2
影像循線控制、藍牙、麥克納姆輪
關鍵字

## Slide 3
整體功能
01
. . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . 10
結構
02
. . . . . . . . . . . 14
控制器
03
. . . . . . . . . . . 16
致動器
04
. . . . . . . . . . . 18
感測器
05
. . . . . . . . . . 20
人機界面
06
. . . . . . . . . 23
程式設計
07
. . . . . . . . . . . . 30
測試
08
. . . . . . 44
研究進度與花費
09
. . . . . . . . 47
Appendix
10

## Slide 4: 整體功能 01

## Slide 5: 設計目標： 利用麥克納姆輪 設計多功能自走車 包含影像循線、自動跟隨、手把控制 等多種模式

## Slide 6: 影像循線： 利用影像偵測結合模糊邏輯控制，進行循線 自動跟隨： 偵測藍牙訊號強度，讓車輛跟隨著人 手把控制： 利用PS5手把控制車輛

## Slide 7
影像循線模式設計目標
演算法運算效率 | 0.25(s)
影像偵測效率 | 4(fps)
車輛移動速度 | 0.15(m/s)

## Slide 8
自動跟隨模式設計目標
轉向穩態時間 | 2(s)
轉向上升時間 | 1.5(s)
跟隨距離 | 3(m)

## Slide 9
手把控制模式設計目標
車輛反應時間 | 0.3(s)
車輛移動速度 | 0.1(m/s)

## Slide 10: 結構 02

## Slide 11
Mega2560
工作流程圖
BLE模組
BLE模組
ESP32cam
OV2640
L298n
TT減速馬達
MacBook
車輛
藍牙
L298n控制訊號
Wi-Fi
影像
搜索藍牙訊號
PS5手把
手機
Wi-Fi

## Slide 12
接線圖
進行中. . .

## Slide 13
車輛結構製作
進行中. . .

## Slide 14: 控制器 03

## Slide 15
功能與數目列表
項目 | 功能 | 數量
ESP32-CAM | 傳輸影像 | 1
Arduino Mega2560 R3 | 控制L298N 整合各元件 | 1
MacBook M1 | 演算法計算 控制介面 | 1
BLE藍牙4.0模組 | 發射藍牙訊號 接收藍牙訊號 | 4
L298N | 控制直流馬達 | 2

## Slide 16: 致動器 04

## Slide 17
功能與數目列表
項目 | 功能 | 數量
TT 減速馬達 | 提供麥克納姆輪獨立驅動 | 4

## Slide 18: 感測器 05

## Slide 19
功能與數目列表
項目 | 功能 | 數量
OV2640 攝影鏡頭 | 拍攝影像 | 1

## Slide 20: 人機界面 06

## Slide 21: PS5手把切換各模式 於個人電腦終端機中監控

## Slide 22
搖桿控制模式
影像循線模式
自動跟隨模式
選擇模式
退出模式
終止程式
車輛移動速度
車輛方向
車輛角度

## Slide 23: 程式設計 07

## Slide 24
程式架構
程式開始
等待控制訊號
選擇模式
運行模式
等待中斷訊號
模式中斷

## Slide 25
程式開始
連接藍牙設備
車輛速度設定為0
速度轉換為L298n控制訊號
傳送訊號至mega2560
等待程式終止訊號
程式終止
進入其中一個模式
讀取影像
將影像轉換為速度
讀取手把開度
將開度轉換為速度
讀取藍牙RSSI
將RSSI轉換為速度
速度轉換為L298n控制訊號
傳送訊號至mega2560
等待模式中斷訊號
等待模式選擇訊號
有
無
有
無

## Slide 26
影像循線演算法
預處理
偵測
模糊
控制
影像
影像

## Slide 27
影像循線演算法
：車輛座標
：圖像座標
：相機俯仰角
：影像的寬度
：影像的高度
：相機的水平視角
：相機的垂直視角
原始影像

## Slide 28
影像循線演算法

## Slide 29: 搜尋三個藍牙模組的RSSI(接收訊號強度指示) 利用三角定位法，計算車頭方位與人之間的距離 算出車輛移動速度
藍牙自動跟隨演算法

## Slide 30: 測試 08

## Slide 31: 手把控制模式 08-1

## Slide 32: 電腦利用藍牙 成功傳遞L298n的控制訊號
搖桿控制

## Slide 33
搖桿控制

## Slide 34
手把控制模式設計目標
 | 設計目標 | 設計結果
車輛反應時間 | 0.3(s) | 0.2(s)
車輛移動速度 | 0.1(m/s) | ?

## Slide 35: 影像循線模式 08-2

## Slide 36: 電腦利用藍牙 成功傳遞L298n的控制訊號 並顯示監控影像

## Slide 37
影像循線模式
距離差與角度差對應輸出速度

## Slide 38
影像循線模式設計目標
 | 設計目標 | 設計結果
運算效率 | 0.25(s) | 0.15(s)
影像偵測效率 | 4(fps) | 6(fps)
車輛移動速度 | 0.15(m/s) | ?

## Slide 39: 自動跟隨模式 08-3

## Slide 40: 利用電腦即時搜尋藍牙
自動跟隨

## Slide 41: RSSI強度隨距離減少 震蕩範圍大約10dB
自動跟隨

## Slide 42: 利用移動平均濾波，取得穩定的RSSI，以計算距離
自動跟隨（進行中）
設計手機APP
改由手機搜索藍牙訊號，再回傳給電腦

## Slide 43
自動跟隨模式設計目標
 | 設計目標 | 設計結果
轉向穩態時間 | 2(s) | ?
轉向上升時間 | 1.5(s) | ?
跟隨距離 | 5(m) | ?

## Slide 44: 研究進度與花費 09

## Slide 45
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
研究進度甘特圖
周數
影像循線演算法撰寫
周數
購買材料
介面設計、手機APP設計
指令回傳程式
搖桿控制程式
參數調整、實際測試
報告撰寫
車輛控制程式
藍牙控制程式
Notes: 測試程式

## Slide 46
目前花費
項目 | 單價 | 個數 | 花費
ESP32-CAM | 349 | 1 | 349
OV2640攝影機 | 259 | 1 | 259
ESP32-CAM燒錄座 | 99 | 1 | 99
BLE藍牙4.0模組 | 159 | 2 | 318
 | 140 | 3 | 420
Mega2560 R3 | 599 | 1 | 599
9V電池 | 159 | 1 | 159
 | 50 | 1 | 50
電池扣 | 5 | 1 | 5
合計 |  |  | 2258

## Slide 47: Appendix 10

## Slide 48
控制器規格
10-01
. . . . . . . . 49
. . . . . . . . 58
致動器規格
10-02
. . . . . . . . 61
感測器規格
10-03
. . . . . . . . 64
循線演算法
10-04
. . . . . . 77
自動跟隨演算法
10-05
. . 79
麥克納姆輪控制演算法
10-06
. . . . . . . . . . . 81
程式碼
10-07

## Slide 49: 控制器規格 10-01

## Slide 50
ESP32-CAM規格表
項目 | 規格
處理器 | ESP32
記憶體 | 520KB
無線連接 | 802.11 b/g/n Wi-Fi 藍牙 4.2BR/EDR BLE
I/O | 9

## Slide 51: 功能： 傳輸影像 個數： 1個
ESP32-CAM

## Slide 52
Mega2560 R3規格表
項目 | 規格
處理器 | ATmega2560
記憶體 | 256KB
無線連接 | 無
I/O | 70

## Slide 53: 功能： 控制L298N 整合各元件 個數： 1個
Mega2560 R3

## Slide 54
MacBook air規格表
項目 | 規格
處理器 | Apple M1 (8 核心)
記憶體 | 8GB Unified Memory
GPU | Apple M1 (7 核心)
作業系統 | macOS Sequoia

## Slide 55: 功能： 演算法計算 控制介面 個數： 1個
MacBook air M1

## Slide 56
BLE藍牙4.0模組規格表
項目 | 規格
晶片 | CC2541
工作頻率 | 2.4GHz ISM
傳輸速率 | 6kbps
傳輸距離上限 | 60m
反應時間 | 約0.4秒
支援平台 | Android, iOS, PC, MAC等

## Slide 57: 功能： 接收藍牙訊號x1 發射藍牙訊號x3 個數： 4個
BLE藍牙4.0模組

## Slide 58
致動器規格
10-02

## Slide 59: 功能： 驅動麥克納姆輪 個數： 4個
TT減速馬達

## Slide 60
TT減速馬達規格表
項目 | 規格
減速比 | 1:48
工作電壓 | 6V
空載電流 | ≤ 240 mA
空載轉速 | 270 ±10% RPM
Torque | 1.5 kgf · cm

## Slide 61
感測器規格
10-03

## Slide 62: 功能： 拍攝影像 個數： 1個
OV2640攝影鏡頭

## Slide 63
OV2640規格表
項目 | 規格
感測器類型 | 1/4 吋 CMOS
解析度 | 1600×1200
幀率 | 15fps
水平視角 | 63度
垂直視角 | 47度

## Slide 64
循線演算法
10-04

## Slide 65
影像循線演算法(預處理)
透視變換
灰階處理
高斯模糊
二值化
ＣＡＮＮＹ
影像
影像

## Slide 66
影像循線演算法(透視變換)
：車輛座標
：圖像座標
：相機俯仰角
：影像的寬度
：影像的高度
：相機的水平視角
：相機的垂直視角
原始影像

## Slide 67
影像循線演算法(透視變換)
：車輛x軸速度
：車輛y軸速度
：車輛角速度

## Slide 68
影像循線演算法(偵測)

## Slide 69
影像循線演算法(偵測)
：角度差
：距離差
：車輛與偵測點距離

## Slide 70
影像循線演算法(模糊控制)
：車輛x軸速度
：車輛y軸速度
：車輛角速度

## Slide 71
影像循線演算法(模糊控制)
Position Angle | BL | SL | Z | SR | BR
BL | (S,RR,CW2) | (S,R,CW2) | (M,Z,CW2) | (S,L,CW2) | (S,LL,CW2)
SL | (S,RR,CW) | (M,R,CW) | (F,Z,CW) | (M,L,CW) | (S,LL,CW)
Z | (M,RR,Z) | (F,R,Z) | (F,Z,Z) | (F,L,Z) | (M,LL,Z)
SR | (S,RR,CCW) | (M,R,CCW) | (F,Z,CCW) | (M,L,CCW) | (S,LL,CCW)
BR | (S,RR,CCW2) | (S,R,CCW2) | (M,Z,CCW2) | (S,L,CCW2) | (S,LL,CCW2)
模糊控制規則表()
BL(大偏左)
SL(小偏左)
Z(置中)
BR(小偏右)
BR(大偏右)
S(慢速）
Ｍ(中速)
F(快速)
LL(最左）
L(左)
Z(中)
R(右）
RR(最右)
CCW2(強烈逆時針）
CCW(逆時針)
Z(無旋轉)
CW(順時針）
CW2(強烈順時針)

## Slide 72
影像循線演算法(模糊控制)
距離隸屬函數

## Slide 73
影像循線演算法(模糊控制)
隸屬函數

## Slide 74
影像循線演算法(模糊控制)
角度隸屬函數

## Slide 75
影像循線演算法(模糊控制)
隸屬函數

## Slide 76
影像循線演算法(模糊控制)
隸屬函數

## Slide 77
自動跟隨
演算法
10-05

## Slide 78
藍牙自動跟隨演算法

## Slide 79
麥克納姆輪控制演算法
10-06

## Slide 80
麥克納姆輪控制演算法

## Slide 81
程式碼
10-06

## Slide 82: GitHub https://github.com/PrinceLego/Mechanical_Design.git

## Slide 83: THANK!