## Slide 1
機電整合期末專題 影像循線與自動跟隨
多功能自走車
機械工程學系4A 1100826 王子晨

## Slide 2
影像循線控制、藍牙、麥克納姆輪
關鍵字

## Slide 3
整體功能
01
. . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . 8
車體結構
02
. . . . . . . . . . . 13
控制器
03
. . . . . . . . . . . 15
致動器
04
. . . . . . . . . . . 17
感測器
05
. . . . . . . . . . 19
人機界面
06
. . . . . . . . . 22
程式設計
07
. . . . . . . . . . . . 25
測試
08
. . . . . . 39
研究進度與花費
09
. . . . . . . . 44
Appendix
10

## Slide 4: 整體功能 01

## Slide 5: 設計目標： 利用麥克納姆輪 設計多功能自走車 包含影像循線、自動跟隨、手把控制 等多種模式

## Slide 6: 影像循線： 利用影像偵測結合模糊邏輯控制，進行循線 自動跟隨： 偵測藍牙訊號強度，讓車輛跟隨著人 手把控制： 利用PS5手把控制車輛

## Slide 7: 1.完成車輛控制程式架構 2.成功使用PS5手把控制全向移動車輛 3.影像偵測與循線演算法模擬 4.藍牙訊號分析
達成事項

## Slide 8: 車體結構 02

## Slide 9
Mega2560
工作流程圖
BLE模組 #1
BLE模組 #2
BLE模組 #3
BLE模組#4
ESP32cam
OV2640
L298n #1
L298n #2
TT減速馬達 #FR
TT減速馬達 #FL
TT減速馬達 #RR
TT減速馬達 #RL
MacBook
車輛
藍牙
L298n控制訊號
Wi-Fi
影像
搜索藍牙訊號
PS5手把
手機
Wi-Fi
Wi-Fi
藍牙

## Slide 10
車輛佈局圖
FR
FL
RR
RL
馬達#1
馬達#2
馬達#3
馬達#4
車頭方向
電池
XL
4015
#1
XL
4015
#2
OV2460
ESP32-cam
Mega2560
L298n
#2
L298n
#1
120度
12cm
藍牙模組#4
藍牙模組#2
藍牙模組#3
藍牙模組#1
第一層
第二層
第三層
第四層
第四層
第三層
第二層
第一層
OV2460
45度

## Slide 11: 側視圖
實體照片
上視圖

## Slide 12
接線圖
Pin13
Pin12
Pin11
Pin10
Pin5
Pin4
Pin9
Pin8
Pin7
Pin6
Pin3
Pin2
VIN
GND
TX1
RX1
GND
5V
Mega2560
VIN
GND
MOT1
MOT2
IN1
IN2
IN3
IN4
EN1
EN2
L298n #1
IN+
IN-
OUT+
OUT-
10V
RXD
TXD
GND
VCC
藍牙4.0模組 #4
RXD
TXD
VCC
GND
藍牙4.0模組 #1
RXD
TXD
VCC
GND
藍牙4.0模組 #2
RXD
TXD
VCC
GND
藍牙4.0模組 #3
IN+
IN-
OUT+
OUT-
XL4015 #1
5V
GND
ESP32-CAM
TT減速馬達 #FR
TT減速馬達 #FL
TT減速馬達 #RR
TT減速馬達 #RL
+
-
4S1P-TS031
6V
16.6V
VIN
GND
MOT1
MOT2
IN1
IN2
IN3
IN4
EN1
EN2
L298n #2
XL4015 #2
OV2460

## Slide 13: 控制器 03

## Slide 14
功能與數目列表
項目 | 功能 | 數量
ESP32-CAM | 傳輸影像 | 1
Arduino Mega2560 R3 | 控制L298N 整合各元件 | 1
MacBook M1 | 演算法計算 控制介面 | 1
BLE藍牙4.0模組 | 發射藍牙訊號(#1、#2、#3) 接收藍牙訊號(#4) | 3 1
L298N | 控制直流馬達 | 2

## Slide 15: 致動器 04

## Slide 16
功能與數目列表
項目 | 功能 | 數量
TT 減速馬達 | 提供麥克納姆輪獨立驅動 | 4

## Slide 17: 感測器 05

## Slide 18
功能與數目列表
項目 | 功能 | 數量
OV2640 攝影鏡頭 | 拍攝影像 | 1

## Slide 19: 人機界面 06

## Slide 20: 使用PS5手把切換各模式 並於個人電腦終端機中監控

## Slide 21
搖桿控制模式
影像循線模式
自動跟隨模式
選擇模式
退出模式
終止程式
車輛移動速度
車輛方向
車輛角度

## Slide 22: 程式設計 07

## Slide 23: 系統採用異步處理架構 搭配中斷的驅動機制 切換各種運行模式 掃描間隔為0.2秒
程式架構
程式開始
等待控制訊號
選擇模式
運行模式
等待中斷訊號
模式中斷

## Slide 24
程式開始
連接藍牙設備
車輛速度設定為0
速度轉換為L298n控制訊號
傳送訊號至mega2560
掃描程式終止訊號
程式終止
進入模式
讀取影像
將影像轉換為速度
讀取手把開度
將開度轉換為速度
讀取藍牙RSSI
將RSSI轉換為速度
速度轉換為L298n控制訊號
傳送訊號至mega2560
掃描模式中斷訊號
掃描模式選擇訊號
有
無
有
無
掃描程式終止訊號
有
無

## Slide 25: 測試 08

## Slide 26: 手把控制模式 08-1

## Slide 27: 電腦利用藍牙 成功傳遞L298n的控制訊號
搖桿控制

## Slide 28
搖桿控制

## Slide 29
手把控制模式設計目標
 | 設計目標 | 設計結果
車輛反應時間 | 0.3(s) | 0.2(s)
車輛移動速度 | 0.1(m/s) | 0.4(m/s)

## Slide 30
手把控制實際測試影片

## Slide 31: 影像循線模式 08-2

## Slide 32: 成功拍攝並顯示監控影像 進行偵測與模糊控制

## Slide 33: 直線
入彎
出彎
各情況偵測與模糊控制
實際結果

## Slide 34
影像循線模式設計目標
 | 設計目標 | 設計結果
運算效率 | 0.25(s) | 0.15(s)
影像偵測效率 | 4(fps) | 6(fps)
車輛移動速度 | 0.15(m/s) | ?

## Slide 35: 52.2秒跑完一圈
影像循線模式
模糊控制移動路徑模擬

## Slide 36: 自動跟隨模式 08-3

## Slide 37: 完成利用電腦即時搜尋藍牙 與RSSI濾波處理
自動跟隨
藍牙搜尋示意圖

## Slide 38: 三個訊號源保持固定距離與角度之RSSI值 經卡曼濾波後 以三角定位算出車輛角度
RSSI濾波測試
過濾極值後還是有150度的角度差

## Slide 39: 研究進度與花費 09

## Slide 40
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
研究進度甘特圖
周數
影像循線演算法撰寫
周數
購買材料
介面設計
指令回傳程式
搖桿控制程式
參數調整、實際測試
報告撰寫
車輛控制程式
藍牙控制程式
未完成
未完成
Notes: 測試程式

## Slide 41: 調整輪數的參數 尚未調整完成 目前無法有效將目標速度 轉換ＰＷＭ為訊號
未完成部分
速度轉換為L298n控制訊號
演算法算出速度
算出四顆輪子輪速
PWM訊號
轉換為12Bytes資料
Mega2560
前進速度、側向速度、角速度
速度轉換為L298n控制訊號
傳送訊號至mega2560
輪子角速度
正反轉訊號

## Slide 42: 2844元
總花費
項目 | 單價 | 個數 | 花費
ESP32-CAM | 349 | 1 | 349
OV2640攝影機 | 259 | 1 | 259
ESP32-CAM燒錄座 | 99 | 1 | 99
BLE藍牙4.0模組 | 159 | 2 | 318
 | 140 | 3 | 420
Mega2560 R3 | 599 | 1 | 599
9V電池 | 159 | 2 | 318
 | 50 | 1 | 50
XL4015 | 85 | 2 | 170
面包版 | 42 | 1 | 42
XT60矽膠導線 | 95 | 1 | 95
杜邦線 | 50 | 1 | 50
TT減速馬達 | 35 | 2 | 70
電池扣 | 5 | 1 | 5
合計 |  |  | 2844

## Slide 43: THANK!

## Slide 44: Appendix 10

## Slide 45
控制器規格
10-01
. . . . . . . . 46
. . . . . . . . 55
致動器規格
10-02
. . . . . . . . 58
感測器規格
10-03
. . . . . . . . 61
循線演算法
10-04
. . . . . . 85
自動跟隨演算法
10-06
. . . . . . . . . 88
RSSI測試
10-07
. . 93
麥克納姆輪控制演算法
10-08
. . . . . . . . . . . 95
程式碼
10-09
. . . 76
模糊控制移動路徑模擬
10-05

## Slide 46: 控制器規格 10-01

## Slide 47
ESP32-CAM規格表
項目 | 規格
處理器 | ESP32
記憶體 | 520KB
無線連接 | 802.11 b/g/n Wi-Fi 藍牙 4.2BR/EDR BLE
I/O | 9

## Slide 48: 功能： 傳輸影像 個數： 1個
ESP32-CAM

## Slide 49
Mega2560 R3規格表
項目 | 規格
處理器 | ATmega2560
記憶體 | 256KB
無線連接 | 無
I/O | 70

## Slide 50: 功能： 控制L298N 整合各元件 個數： 1個
Mega2560 R3

## Slide 51
MacBook air規格表
項目 | 規格
處理器 | Apple M1 (8 核心)
記憶體 | 8GB Unified Memory
GPU | Apple M1 (7 核心)
作業系統 | macOS Sequoia

## Slide 52: 功能： 演算法計算 控制介面 個數： 1個
MacBook air M1

## Slide 53
BLE藍牙4.0模組規格表
項目 | 規格
晶片 | CC2541
工作頻率 | 2.4GHz ISM
傳輸速率 | 6kbps
傳輸距離上限 | 60m
反應時間 | 約0.4秒
支援平台 | Android, iOS, PC, MAC等

## Slide 54: 功能： 接收藍牙訊號x1 發射藍牙訊號x3 個數： 4個
BLE藍牙4.0模組

## Slide 55
致動器規格
10-02

## Slide 56: 功能： 驅動麥克納姆輪 個數： 4個
TT減速馬達

## Slide 57
TT減速馬達規格表
項目 | 規格
減速比 | 1:48
工作電壓 | 6V
空載電流 | ≤ 240 mA
空載轉速 | 270 ±10% RPM
Torque | 1.5 kgf · cm

## Slide 58
感測器規格
10-03

## Slide 59: 功能： 拍攝影像 個數： 1個
OV2640攝影鏡頭

## Slide 60
OV2640規格表
項目 | 規格
感測器類型 | 1/4 吋 CMOS
解析度 | 1600×1200
幀率 | 15fps
水平視角 | 63度
垂直視角 | 47度

## Slide 61
循線演算法
10-04

## Slide 62
影像循線演算法
預處理
偵測
模糊
控制
影像
影像

## Slide 63
影像循線演算法(預處理)
透視變換
灰階處理
高斯模糊
二值化
ＣＡＮＮＹ
影像
影像

## Slide 64
影像循線演算法(透視變換)
：車輛座標
：圖像座標
：相機俯仰角
：影像的寬度
：影像的高度
：相機的水平視角
：相機的垂直視角
原始影像

## Slide 65
影像循線演算法(透視變換)
：車輛x軸速度
：車輛y軸速度
：車輛角速度

## Slide 66
影像循線演算法(偵測)

## Slide 67
影像循線演算法(偵測)
：角度差
：距離差
：車輛與偵測點距離

## Slide 68
影像循線演算法(模糊控制)
：車輛x軸速度
：車輛y軸速度
：車輛角速度

## Slide 69
影像循線演算法(模糊控制)
Position Angle | BL | SL | Z | SR | BR
BL | (S,LL,CCW2) | (S,L,CCW2) | (M,Z,CCW2) | (S,R,CCW2) | (S,RR,CCW2)
SL | (S,LL,CCW) | (M, L,CW) | (F,Z,CW) | (M,R,CW) | (S,RR,CW)
Z | (M, LL,Z) | (F,L,Z) | (F,Z,Z) | (F,R,Z) | (M,RR,Z)
SR | (S, LL,CW) | (M, L,CW) | (F,Z,CW) | (M,R,CW) | (S,RR,CW)
BR | (S, LL,CW2) | (S,L,CW2) | (M,Z,CW2) | (S,R,CW2) | (S,RR,CW2)
模糊控制規則表()
BL(大偏左)
SL(小偏左)
Z(置中)
BR(小偏右)
BR(大偏右)
S(慢速）
Ｍ(中速)
F(快速)
LL(最左）
L(左)
Z(中)
R(右）
RR(最右)
CCW2(強烈逆時針）
CCW(逆時針)
Z(無旋轉)
CW(順時針）
CW2(強烈順時針)

## Slide 70
影像循線演算法(模糊控制)
距離隸屬函數

## Slide 71
影像循線演算法(模糊控制)
角度隸屬函數

## Slide 72
影像循線演算法(模糊控制)
隸屬函數

## Slide 73
影像循線演算法(模糊控制)
隸屬函數

## Slide 74
影像循線演算法(模糊控制)
隸屬函數

## Slide 75
影像循線模式
距離差與角度差對應輸出速度

## Slide 76
模糊控制
移動路徑模擬
10-05

## Slide 77
影像循線模式
模糊控制移動路徑模擬

## Slide 78: 52.2秒跑完一圈
影像循線模式
模糊控制移動路徑模擬

## Slide 79
移動路徑模擬

## Slide 80
移動路徑模擬

## Slide 81
移動路徑模擬 （偵測）

## Slide 82
移動路徑模擬 模擬不同運算速度
0.2秒一幀
1秒一幀
1.5秒一幀
1.67秒一幀

## Slide 83
移動路徑模擬 模擬初始位置偏移

## Slide 84
移動路徑模擬 模擬初始角度偏移

## Slide 85
自動跟隨
演算法
10-06

## Slide 86: 搜尋三個藍牙模組的RSSI(接收訊號強度指示) 利用三角定位法，計算車頭方位與人之間的距離 算出車輛移動速度
藍牙自動跟隨演算法

## Slide 87
藍牙自動跟隨演算法

## Slide 88
RSSI測試
10-07

## Slide 89: 遠離車輛
RSSI濾波
靠近車輛

## Slide 90: 測試並觀察五種濾波方式： 指數移動濾波 平均移動濾波 中位數濾波 限幅濾波 卡曼濾波 最後選用卡曼濾波進行處理
RSSI濾波測試

## Slide 91: 三個訊號源遠離與靠近 之RSSI值
RSSI濾波測試

## Slide 92: 三個訊號源保持固定距離 之RSSI值
RSSI濾波測試

## Slide 93
麥克納姆輪控制演算法
10-08

## Slide 94
麥克納姆輪控制演算法
R: 旋轉半徑
r: 車輪半徑

## Slide 95
程式碼
10-09

## Slide 96: GitHub https://github.com/PrinceLego/Mechatronics_Integration.git